załącznik nr 2 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piława Górna

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):

79212000-3 Usługi audytu

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piława Górna

W skład inwentaryzacji sieci oświetlenia ulicznego wchodzą: oprawy oświetlenia ulicznego w ilości 547 szt. (+/- 20 szt.), słupy oświetleniowe w ilości 547 szt. (+/- 20 szt.), punkty sterowania (SOU) w ilości ok. 20 szt. Na podstawie inwentaryzacji należy wykonać audyt efektywności energetycznej oświetlenia wraz z oceną stanu technicznego słupów na potrzeby wniosku aplikacyjnego w ramach RPO–WD Działanie 3.4e.

Dokumentacja dla każdego zadania powinna być sporządzona w wersji papierowej zbroszurowanej (w sposób umożliwiający bezpośrednie wpięcie do segregatora biurowego) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na nośniku CD, w ilości: 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

W trakcie opracowania Dokumentacja powinna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym.

Zadanie 1

„Inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piława Górna”

1.1 Inwentaryzację oświetlenia ulicznego Gminy Piława Górna w formie tabelarycznej wraz z wykonaniem cyfrowej Bazy Danych w systemie GIS (System informacji geograficznej) obiektów oświetlenia ulicznego                                   z dokładnością do 0,5 m. Inwentaryzacja musi zawierać warstwy obiektów GIS wraz z atrybutami opisowymi wymaganymi do opracowania audytu i dokumentacji technicznej:

a) Oprawa wraz ze zdjęciem zbliżenia każdej oprawy wykonane od dołu zawieszonej oprawy, z zakodowaną pozycją GPS w pliku .jpg i czasem wykonania zdjęcia, (zdjęcie musi prezentować – źródło światła, odbłyśnik, przezroczystość klosza),

b) Słup (każdy występujący słup, również bez opraw na linii:

- oświetleniowej,

- sieci trakcyjnej,

- energetycznej, której słupy wykorzystane są do oświetlenia ulicznego) wraz ze zdjęciem całego słupa wraz                        z oprawą, podstawą słupa i widoczną krawędzią jezdni, z zakodowaną pozycją GPS w pliku .jpg i czasem wykonania zdjęcia oraz ze zdjęciem słupa prezentująca z bliska strukturę słupa (materiał z jakiego jest wykonany)   i jego numerację, z zakodowaną pozycją GPS w pliku .jpg i czasem wykonania zdjęcia,

c) Punkt Sterowania oświetleniem wraz ze zdjęciem szafy sterującej z zakodowaną pozycją GPS w pliku .jpg                           i czasem wykonania zdjęcia,

d) Stacja transformatorowa wraz ze zdjęciem stacji transformatorowej, z zakodowaną pozycją GPS w pliku .jpg                      i czasem wykonania zdjęcia,

e) Inwentaryzacja musi być wykonana z „natury” i potwierdzona kompletną dokumentacją fotograficzną każdego inwentaryzowanego elementu infrastruktury (słup, oprawa, szafa sterowania, stacja transformatorowa),

f) Wdrożenie aplikacji internetowej (obejmujące zaimplementowanie danych zarejestrowanych podczas inwentaryzacji) dostępnej przez przeglądarkę internetową i urządzenia mobilne do zarządzania infrastrukturą oświetlenia drogowego wraz z przechowywaniem na dedykowanym serwerze wykorzystującym technologie „Chmury” Przestrzennej Relacyjnej (Cyfrowej) Bazy Danych w Systemie Informacji Geograficznej obiektów oświetlenia drogowego oraz udostępnienia na potrzeby Zamawiającego z możliwością migracji Bazy Danych na serwer Zamawiającego. Każdy obiekt prezentowany w aplikacji internetowej musi prezentować jednoznacznie powiązane zdjęcia/e tego obiektu. Przestrzenna Relacyjna Baza Danych musi być udostępniona za pośrednictwem szyfrowanego połączenia bez ograniczenia czasowego i licencyjnego dla innych aplikacji zewnętrznych wykorzystywanych przez Zamawiającego, m.in. dla aplikacji qgis (wraz z wykorzystaniem jego pełnej funkcjonalności – odczytu, edycji, modyfikacji bazy danych), programu Microsoft Office lub Open Office wraz                                                   z zapewnieniem licencji do użytkowania (odczyt i edycja wszystkich danych z bazy danych).

1.2 Inwentaryzację infrastruktury oświetlenia ulicznego należy wykonać w formie tabelarycznej w arkuszu kalkulacyjnym obsługiwanym przez program Microsoft Office lub Open Office z zakładkami: SŁUPY i OPRAWY, SZAFY OU, ZASILANIE, DROGA, PODSUMOWANIE.

Inwentaryzację z natury metodą geoinformatyczną – lokalizacja (X,Y) należy wykonać dla opraw oświetleniowych wraz z słupami, szafek OU i układu pomiarowego. Punkty ze współrzędnymi lokalizacyjnymi (X, Y) powinny być zapisane w pliku z rozszerzeniem „.txt” w preferowanym układzie PUWG 2000 Pas 6.

Poszczególne zakładki będą zwierały tabele z następującymi kolumnami: 1.2.1 Zakładka SŁUPY i OPRAWY:

a) jednolity, niepowtarzalny numer słupa, który przypisany jest do szafy oświetleniowej,

b) numer słupa w obwodzie,

c) lokalizacja słupa (współrzędne X,Y z odchyleniem do 0,5m),

d) lokalizacja oprawy (współrzędne X,Y z odchyleniem do 0,5m),

e) rodzaj słupa (parkowy, drogowy itp.),

f) typ słupa (betonowy, aluminiowy, stalowy, kompozytowy),

g) wysokość słupa oświetleniowego (w metrach),

h) wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej (w metrach),

i) odległość między słupami (w metrach z dokładnością do 0,5 m),

j) odległość słupa od krawędzi jezdni (w metrach z dokładnością do 0,5 m),

k) ocena stanu technicznego słupa (dobry, zły, do wymiany),

l) przeznaczenie terenu/obiektu (droga, aleja, skwer, parking, plac zabaw, teren publiczny itp.),

m) inne elementy na słupie np.: reklama (nazwa reklamy), światłowód itp.,

n) typ oprawy (sodowa, rtęciowa, metalohalogenkowa, LED),

o) moc nominalna oprawy,

p) ilość opraw na słupie,

q) suma mocy opraw na słupie,

r) numer szafy sterującej SOU, z którą powiązana jest oprawa,

s) rodzaj linii (kablowa, napowietrzna),

t) typ linii (YAKY, YAkXS, ASXSn, itp.),

u) stan oprawy (pozostaje, do wymiany),

v) moc oprawy proponowanej,

w) suma mocy proponowanych opraw na słupie.

1.2.2 Zakładka SZAFY Oświetlenia Ulicznego (SOU):

a) numer inwentarzowy szafy sterującej SOU,

b) status szafy sterującej (istniejąca, planowana – człon oświetleniowy w ST konieczność budowy szafy),

c) lokalizacja szafy sterującej (współrzędne X,Y z odchyleniem 0,5m),

d) nazwa ulicy przy której zlokalizowana jest szafa sterująca,

e) rodzaj szafy (napowietrzna, w stacji transformatorowej, wolnostojąca),

f) schemat szafy sterującej w pliku PDF powiązany z nr inwentarzowym,

g) moc przypisana do zasilania obwodów szafy sterującej,

h) wartość zabezpieczeń obwodu zasilającego szafę SOU,

i) moc rzeczywista obwodów powiązanych z punktem sterowania,

j) ilość opraw oświetleniowych zasilanych z punktu sterowania,

k) Ilość obwodów w szafie sterującej,

l) Ilość słupów powiązanych z punktem sterowania,

m) typ i rodzaj zegara astronomicznego,

n) numer stacji transformatorowej, z którą powiązany jest punkt sterowania,

o) numer licznika zainstalowanego wewnątrz szafy SOU.

1.2.3 Zakładka ZASILANIE:

a) miejsce zasilania (stacja transformatorowa ST, złącze kablowe ZK),

b) numer lub nazwa zwyczajowa ST lub ZK,

c) lokalizacja układu pomiarowego (współrzędne X Y z odchyleniem 0,5m),

d) konstrukcja (słupowa, wnętrzowa, wkomponowana, kontenerowa),

e) numer szafy oświetleniowej, z którą powiązana jest stacja transformatorowa,

f) numer licznika zainstalowanego wewnątrz stacji transformatorowej,

g) typ sieci zasilającej po stronie niskiego napięcia (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT).

1.2.4 Zakładka DROGA:

a) nazwa ulicy,

b) szerokość jezdni,

c) kategoria drogi (gminna, wojewódzka, powiatowa, wewnętrzna),

d) ilość opraw na ulicy,

e) klasa oświetleniowa zgodnie z normą PN-EN 13201.

1.2.5 Zakładka PODSUMOWANIE:

zawierać będzie wybrane atrybuty z zakładek SŁUPY i OPRAWY, SZAFY OU, ZASILANIE, DROGA w konfiguracji zawartej w załączniku nr 1 zakładka PODSUMOWANIE. Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu zmianę konfiguracji w tej zakładce.

1.3 Graficzne przedstawienie inwentaryzacji w formie mapy miasta Piława Górna z naniesionymi punktami lokalizacji dla opraw oświetleniowych, szaf OU i układu pomiarowego z rozróżnieniem graficznym, wykonane na jednym podkładzie mapowym w formacie A0 w czterech egzemplarzach.

Zadanie 2

„Wykonanie audytu efektywności energetycznej, audytu stanu technicznego słupów oświetlenia ulicznego”

2.1.Audyt efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piława Górna przeprowadzony po wykonanej inwentaryzacji oraz analizę zebranych danych w wyniku inwentaryzacji, w tym analizę techniczną, efektywności energetycznej oraz ekonomiczną. Przygotowanie trzech wariantów modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z kosztorysami inwestorskimi.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu w zakresie:

a) Analizy i oceny jakości oświetlenia ulicznego ze wskazaniem kierunków działania w celu dostosowania do obowiązujących norm,

b) Zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji CO2 wraz z propozycjami rozwiązań modernizacyjnych oświetlenia w trzech wariantach, minimalny, optymalny maksymalny pod względem efektywności energetycznej i ekologicznej wraz z ich podsumowaniem i propozycją rekomendacji,

W ramach audytu należy w oparciu o zebrane dane przeprowadzić szczegółowe analizy:

a) Analizę techniczną dla trzech wariantów uwzględniającą:

- wymianę źródeł światła, opraw, wysięgników, słupów oświetleniowych w razie takiej konieczności,

- zastosowanie systemu sterowania oświetleniem, kompatybilnego z istniejącym w gminie,

- oszacowanie kosztów proponowanych wariantów, z uwzględnieniem wymiany opraw oświetleniowych i sterowanie oświetleniem,

- porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji (dla każdego wariantu),

- zweryfikowanie obecnych mocy umownych poszczególnych umów dystrybucyjnych wraz z ich optymalizacją.

b) Analizę ekonomiczną kosztów eksploatacji systemu oświetlenia przed i po modernizacji dla wszystkich wariantów dotyczących modernizacji,

c) Analizę efektywności energetycznej i ekologicznej dla wszystkich trzech wariantów,

d) Analizę stanu oświetlenia ulicznego na dzień audytu,

e) Analizę inwentaryzacji opraw,

f) Analizę inwentaryzacji punktów poboru energii,

g) Analizę typów i mocy opraw przed modernizacją i po modernizacji,

h) Analizę szafek sterujących SOU,

i) Analizę oddziaływania na środowisko,

j) Zestawienia ilościowe inwentaryzacji dla opraw w odniesieniu do typu i mocy opraw, słupów oświetleniowych 
w odniesieniu do typu, przedstawione w formie tabelarycznej.

2.2. Audyt stanu technicznego słupów oświetlenia ulicznego.

W ramach audytu należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego słupów oświetlenia w ilości 547 szt.

(+/- 20 szt.) wskazanych przez Zamawiającego po przeprowadzonej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego

Audyt słupów ma zawierać:

2.2.1 Ocenę stanu technicznego słupów w kryteriach:

a)Dobry - bez oznak zużycia, śladowe ilości korozji lub jej brak;

b)Zły - obudowa porysowana, popękana, ze znacznymi śladami korozji, przekrzywione wymagające pionowania;

c) Do wymiany - liczne ubytki w konstrukcji, mocno skorodowany, uszkodzony, brak możliwości naprawy.

2.2.2. Określenie typu słupa (betonowy, stalowy, aluminiowy, kompozytowy).

2.2.3. Określenie przeznaczenia słupa:

a) Uliczny– znajdujący się przy drogach i ulicach.

b) Parkowy – znajdujący się w parkach, skwerach lub ciągach pieszych pomiędzy blokami

2.2.4. Atrybuty z punktu 2.2.1, 2.2.2. oraz 2.2.3 należy przypisać w tabeli inwentaryzacyjnej (jako kolejny atrybut).

2.2.5. Analizę, i ocenę stanu technicznego wraz z wnioskami oraz zestawienia ilościowe w odniesieniu kryteria do typu słupa i kryteria do przeznaczenia słupa przedstawione w formie tabelarycznej.

2.2.6. Część opisową stanu technicznego dla słupów zakwalifikowane do wymiany, dokumentację fotograficzną oraz oświadczenie inspektora nadzoru posiadającego uprawnienie budowlane konstrukcyjne.

2.2.7.Propozycję rozwiązań technicznych i technologicznych zabezpieczenia słupów w złym stanie wraz z kosztorysem uproszczonym.

2.2.8. Propozycję doboru słupów w przypadku zakwalifikowania słupa do wymiany wraz z kosztorysem uproszczonym

2.2.9. Audyt należy wykonać w formie papierowej w 4 egz. i elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egz.) w formacie edytowalnym MS Office oraz pdf i shp (cyfrowa inwentaryzacja geoinformatyczna).